## Slide 1: 아쿠아 플랜테이션
반려식물을 위한
21511721 김동주
21720893 손명균

## Slide 2
CONTENTS
시스템 개요
01
HW DSD
02
SW DSD
03

## Slide 3
프로젝트 개요
블록 다이어그램
Specification
01
시스템 개요

## Slide 4: 프로젝트 개요

## Slide 5: 블록 다이어그램
Notes: 라즈베리파이는 아날로그데이터를 읽을수있는 핀이 없어 mcp3008을 이용해 SPI통신으로 아날로그 값을 읽어야함
SPI란?
​SPI(Serial Peripheral Interface)는 I2C,CAN, UART와 같은 시리얼 통신(직렬 통신) 방식 중 한가지로 마이크로컨트롤러, 스프트 레지스터, SD카드 등의 소형 주변 장치 사이에 데이터를 전송하기 위한 기능.
SPI 통신의 특징
→1대 다수의 통신을 지원하는 동기식 통신 방식
→동시에 송수신이 가능함
→I2C 에 비해 속도가 빠름
→하나의 마스터 장치만 지원함

## Slide 6: Specification
애플리케이션
Android 4.2 Jelly Bean 이상, 해상도 1020 x 1980 이상
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz)
실시간 화분 상태 확인 기능
실시간 스마트 기기 설정
아쿠아 플랜테이션
센서 측정 : 화분토양습도감지, 조도감지, 수온감지, 온습도감지
- 입력 전압 : 3.3V ~ 5V
- 화분의 상태 센서값으로 탐지
제어 : 워터펌프, 기포발생기, 화분 and 어항 LED
- 사용자가 애플리케이션으로 설정하면 원격으로 동작

## Slide 7
보드 비교 및 선정
센서 및 모듈 Spec
회로도
부품 연결도
02
HW DSD

## Slide 8: 보드 비교 및 선정
필요 보드 스펙
CPU 처리속도는 200MHz 이상이며 32bit 이상이어야 한다.
개발 난이도가 너무 어렵지 않아야 한다.
다양한 기능을 동시에 구현할 수 있어야 한다.
제품특성상 크기가 너무 크지 않아야 하고, 가격이 너무 비싸지 않아야 한다.
Wifi를 이용한 인터넷 연결이 용이해야 한다.

## Slide 9: 보드 비교 및 선정
 | Arduino Uno | Arduino Leonardo | Arduino Nano | Raspberry Pi3 | Raspberry Pi4
주요 특징 | 아두이노의 기본버전으로 가장 많이 사용된다. | Arduino Uno의 염가 버전이다. | 매우 작은사이즈를 가진 버전이다. | 교육용으로 개발된 초소형/초저가 PC이다. | 라즈베리파이의 가장 최근 버전이다.
Price | 21,000 | 24,500 | 26,000 | 103.000 | 120,000
Micro Controller | Atmega328P | Atmega32u4 | Atmega328 | ARM Cotex-A53 | ARM Cortex-A72
Operation Voltage | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V
Input Voltage | 7-12V | 7-12V | 7-9V |  | 
Digital I/O Pins | 14개 | 20개 | 14개 | 40개 | 40개
Flash Memory | 32 KB | 32 KB | 16 KB | 1GB | 1GB/2GB/4GB/8GB
Clock Speed | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 1.2 GHz | 1.5 GHz
Length | 68.6mm | 69.6mm | 45mm | 85mm | 88mm
Width | 53.4mm | 53.3mm | 18mm | 56mm | 58mm
Weight | 25g | 20g | 5g | 45g | 46g
Wifi | X | X | X | IEEE 802.11b/g/n | 2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11b/g/n/ac

## Slide 10: 센서 및 모듈 Spec
토양 수분 센서 (YL-69) |  | 입력 전압: +5 V (3.5V~5.5VDC) 프로브 사이의 저항을 측정하여 토양의 습도값을 측정하는 센서 라즈베리파이에서는 아날로그값을 입력받은 핀이 없어서 ADC(Analog to Digital Converter)를 필요로 한다.
온습도 센서 (DHT11) |  | 입력 전압: +5 V (3.5V~5.5VDC) 온도 범위 : 0 - 50 °C ± 2 °C 습도 범위 : 20-90% RH ± 5% 온도와 습도를 측정하는 센서
조도 센서 (CdS Cell) |  | 조도를 측정하는 센서 측정값을 아날로그값으로 반환하기 때문에 ADC(Analog to Digital Converter)를 필요로 한다.
수온 센서 (DS18B20) |  | 입력 전압: +5 V (2.7V~5.5VDC) 온도 범위 : -50 - +125 °C 하나의 핀 만으로 전원공급 및 통신이 가능한 1-Wire 통신을 사용하는 디지털 온도센서

## Slide 11: 센서 및 모듈 Spec
ADC (MCP3008) |  | 입력 전압 : +5 V (2.7V~5.5VDC) 연속적인 analog 신호를 0과 1로 discrete하게 구성된 digital 신호로 변환하는 칩(I/C)
워터 펌프모터 (SZH-GNP155) |  | 입력 전압 : +5 V (3.5V~5.5VDC) 물을 끌어올릴 수 있는 워터펌프, 제어가 힘들기 때문에 모터드라이버 또는 릴레이 모듈을 사용해 제어
모터 드라이버 (L9110S) |  | 입력 전압: +5 V (2.5V~12VDC) 네 개의 핀으로 두 개의 모터를 제어할 수 있게 해주는 모터 드라이버
LED |  | 기본적인 LED로 입력 Hz를 조절하여 밝기를 조절할 수 있다.

## Slide 12: 회로도
1. 토양습도센서
4. 조도센서
5.모터
3. 수온센서
6. LED
2. 온습도 센서

## Slide 13: 부품 연결도

## Slide 14
개발 프로그램
하드웨어 동작 설계
애플리케이션 설계
인터페이스
03
SW DSD

## Slide 15: 개발 프로그램
라즈베리파이
Python 3.7
애플리케이션
JAVA JDK 11
IDE : Android Studio

## Slide 16: 하드웨어 동작 설계
프로그램의 전체적인 흐름
센서 값 로딩 / 파이어베이스 업데이트 / LED 모터 작동
모든 동작 수행 후 계속해서 loop

## Slide 17: 하드웨어 동작 설계
1. Pot_Parameter
LED / 모터 자동 실행 임계값 설정
2. LED
LED를 연결된 핀에 할당하고 LED 작동 / 밝기 조절하는 함수 제공
3. MCP
아날로그 조도 / 습도 값을 디지털 값으로 변경 후 SPI통신으로 받는 함수 제공
4. MOTOR
모터를 작동하는 동시에 프로그램을 계속 실행하기 위해 스레드를 생성하여 모터를 동작시키는 함수 제공
5. WATER
수온 측정 값을 읽어오는 함수 제공
6. TEMPERATURE
온/습도를 읽어오는 함수 제공

## Slide 18: 애플리케이션 설계
애플리케이션에 구현돼야하는 기능
파이어베이스에 저장된 값 읽기
센서값을 실시간으로 갱신
LED / 모터 작동 제어
자동 실행 임계값 설정
로그인 기능
라즈베리파이와 원거리 통신

## Slide 19: 애플리케이션 설계
- 파이어베이스에 저장된 값 읽기
- 센서 값을 실시간으로 갱신
addOnCompleteListener()
addSnapshotListener()
setText()
- LED / 모터 작동 제어
- 자동 실행 임계값 설정
setOnClickListener()
- 로그인 기능
setUser()
- 라즈베리파이와 원거리 통신
TCP/IP 소켓 통신 이용
애플리케이션을 클라이언트로 / 라즈베리파이를 서버로 지정
클라이언트가 보낸 데이터를 서버가 수신

## Slide 20: 인터페이스

## Slide 21: THANK YOU!!